## Slide 1: Elektriciteit

## Slide 2: Stroomkringen
Elektrische stroom: Deeltjes die energie met zich meenemen van een bron naar een verbruiker.
De deeltjes moeten rond kunnen gaan in een Stroomkring; een stroomkring moet gesloten zijn voordat de deeltjes kunnen stromen.

## Slide 3: Geleiders & isolatoren
Isolator: Stof waar elektrische stroom (deeltjes) moeilijk doorheen gaat.
Geleider: Stof waar elektrische stroom (deeltjes) makkelijk doorheen gaat.
Koperen stroomdraad (geleider)
Kunststof bescherming (isolator)

## Slide 4: Weerstand
Hoe groter de Weerstand van een materiaal, hoe moeilijker de stroom er doorheen kan.
Koperen stroomdraad (kleine weerstand)
Kunststof bescherming (grote weerstand)
* weerstand is een stofeigenschap

## Slide 5: Componenten stroomkring
spanningsbron
schakelaar
lampje
stroommeter
draadjes
A
+
-

## Slide 6: Coulomb en Ampère
Charles-Augustin de Coulomb
Eén Coulomb (1 C) ≈
6,24 · 1018 elektronen.
André-Marie Ampère
Eén Ampère (1 A) = 1 C/s, ofwel 6,24 · 1018 elektronen per seconde

## Slide 7: Stroomsterkte
Symbool: I
Eenheid: ampère (A)
(1 A = 1 C/s)
De hoeveelheid lading (elektronen) die per seconde een punt passeert.

## Slide 8: Ampèremeter
= stroommeter/ampèremeter
Een stroommeter wordt in serie gezet met de component waarvan je de stroomsterkte wilt meten.
De ampèremeter “telt” het aantal deeltjes dat per seconde langskomt
A
A

## Slide 9: Test je inzicht (1)
Vraag: De stroomsterkte die gemeten wordt, is de stroomsterkte van welk lampje?
A
+
-
A
B
Antwoord: Door zowel A als B, want de deeltjes stromen overal langs. De stroomsterkte is overal in de schakeling gelijk.

## Slide 10: Test je inzicht (2)
Vraag: Lampje A ontvangt 0,10 A. Hoeveel mA ontvangt lampje B?
+
-
A
B
Antwoord: Lampje B ontvangt ook 0,10 A. Dat is 1,0∙102 mA.

## Slide 11: Spanningsbronnen
Een spanningsbron heeft twee functies:
De spanningsbron zorgt dat een stroom gaat lopen.
De spanningsbron geeft energie mee aan de elektronen in een elektrische stroom.
Voorbeelden spanningsbronnen:
Batterij/accu (chemisch)
Dynamo/generator (beweging)
Zonnecel

## Slide 12: Spanning
Symbool: U
Eenheid: Volt (V)
(1 V = 1 J/C)
De hoeveelheid energie die één Coulomb krijgt/afgeeft.

## Slide 13: Spanning
De spanningsbron geeft Energie mee aan de elektronen.
Hoe hoger de spanning, hoe meer energie wordt meegegeven.
Het lampje zet elektrische energie om naar lichtenergie.

## Slide 14: Spanningsbronnen in serie
Schakelaar
Batterij 2
Batterij 1
Lamp
De batterijen staan in Serie (achter elkaar) geschakeld
Batterij 1 geeft energie mee
Batterij 2 geeft energie mee
Totale spanning = 3 + 3 = 6 V

## Slide 15: Voltmeter
= spanningsmeter/voltmeter
Een spanningsmeter wordt parallel gezet aan de component waarover je de spanning wilt meten.
De voltmeter meet op twee punten hoeveel energie de deeltjes met zich meedragen, en vergelijkt het verschil in de voor- en na situatie.
V
V

## Slide 16: Serie- en parallelschakelingen
Eén route
Meerdere routes

## Slide 17: Serieschakelingen
V
V
+
-
A
0
2
6
conclusie:
ampèremeter geeft 2 A aan
linker voltmeter geeft 2 V aan
rechter voltmeter geeft 4 V aan
0
2
6

## Slide 18: parallelschakeling
V
+
-
A
A
0
4
conclusie:
linker ampèremeter geeft 1 A aan
rechter ampèremeter geeft 3 A aan
voltmeter geeft 4 V aan
0
4
0
4

## Slide 19: Test je inzicht
Door welk lampje is de stroomsterkte het grootste?
+
-
Klik hier voor het antwoord
Hier wordt de stroomsterkte verdeeld
Hier wordt de stroomsterkte NIET verdeeld

## Slide 20: Serie- en parallelschakelingen
Je hebt drie identieke lampjes. Over welk lampje is de spanning het grootste?
+
-
Klik hier voor het antwoord
Hier wordt de spanning verdeeld
Hier wordt de spanning NIET verdeeld

## Slide 21: Stroomsterkte, spanning en vermogen
Stroomsterkte zegt iets over het aantal deeltjes dat per seconde langskomt.
Spanning zegt iets over de energie die de deeltjes meenemen (bij de spanningsbron) of afgeven (aan een apparaat).
Vermogen is hoeveel energie per seconde omgezet wordt.

## Slide 22: Vermogen
Symbool: P
Eenheid: Watt (W)
(1 W = 1 J/s)
De hoeveelheid energie die per seconde wordt omgezet.

## Slide 23: Vermogen in parallelschakeling
V
+
-
A
A
0
4
0
4
0
4
Vermogen bovenste lampje:
I = 1,0 A
U = 4,0 V
Vermogen onderste lampje:
I = 2,0 A
U = 4,0 V

## Slide 24: Vermogen bepalen
+
-
V
A
Stel dat je wilt weten hoeveel energie het linker lampje omzet per seconde, hoe doe je dat?
Dan moet je het vermogen weten, dus ook de spanning en de stroomsterkte.
Geg: I = 100 mA = 0,100 A
U = 1,0 V
Gevr: P = ?
Opl: P = U ∙ I =
0,100 ∙ 1,0 =
0,10 W
VB: I = 100 mA
VB: U = 1,0 V
Stel dat alle lampjes hetzelfde zijn, dan krijgen ze in deze situatie evenveel energie per seconde.
In totaal krijgen de lampjes dan:
3 x 0,10 = 0,30 W
Het vermogen van de spanningsbron is dus 0,30 W.

## Slide 25: Oefenen met vermogen
Stel dat een kacheltje op elektriciteit aangesloten wordt op het stopcontact. Er blijkt een stroom te lopen van 13 A.
Bereken het vermogen van het kacheltje.
Geg: I = 13 A
U = 230 V (stopcontact)
Gevr: P = ?
Opl: P = U ∙ I = 230 ∙ 13 = 2990 W
= 3,0 ∙103 W = 3,0 kW
Klik hier voor het antwoord

## Slide 26: Energie
Symbool: E
Eenheid: Joule (J)
De mogelijkheid om ‘iets’ te veranderen

## Slide 27: Eenheden van energie
De eenheden, die gebruikt kunnen worden voor energie, zijn:
joule J
kilowattuur kWh
Let op: niet de kilowatt (kW)
joule
kilowattuur
x 3,6∙106
: 3,6∙106