Naam: Rado Koky

Klas: Marof 1

Docent: Dhr Vester

Locatie: Noorderpoortcollege Delfzijl

Vak: Zeemanschap

Datum: 13-01-2010

1. Scheepsluiken								4

2. Soorten Luiken: 							4

3. Pontonluiken								5

4. Hydraulische vouwluiken					6

5. Dwarsrollende luiken					7

6. Bron vermelding							8

Scheepsluiken

Landing schepen die droge lading vervoeren en daarvoor ruimen gebruiken moeten worden afgesloten met behulp van luiken.

De luiken worden gebruikt tegen voor bescherming tegen zee en weersinvloeden zo dat de lading niet nat wordt.

Het luik afdichtingen van de ruimen zijn op meeste schepen gelijk aan de breedten van de ruim.

Dit kan je vooral tegen komen bij multi-purpose en containerschepen.

Bij bulkschepen strekt de luikafsluiting zich maximaal uit tot de halve breedte.

Vloeibareladingschepen hebben geen luiken.

Dit komt omdat het toelaten van personen en materiaal makkelijker moet kunnen verlopen.

Daar door kunnen deze schepen dieper worden afgeladen.

Soorten Luiken:

Het soort luikafsluiting wordt gekozen met behulp van deze eisen:

- voldoende sterk om groen water te weerstaan

- moeten makkelijker te openen en te sluiten zijn

- de beschikbaarheid van bijvoorbeeld kranen om de luik te verplaatsen

Je kunt de scheepsluiken indelen in:

- bovenluiken

- onderluiken

- eindluiken

Als men het ruim gaat sluiten moet men eerst de onderluiken geplaatst worden, daarna het bovenluik, bij het openen andersom.

Een luik heeft een gewicht van 10 tot 25 ton.

Pontonluiken

- Pontonluiken

- Hydraulische vouwluiken

- Dwarsrollende luiken

- Opstapelbare luiken

- Tussendekluiken

- Toegansluiken

Ponton luiken en vouwluiken worden het meeste gebruik door multi-purposeschepen.

De multi-purposeschepen maken gebruiken van 80% tot 90 % van pontonluiken.

De meeste ponton luiken zijn aan de onderkant gesloten.

Sommige luiken kunnen ook in het water drijven en zodoende tijdelijk naast het schip gelegd worden.

Ponton luiken hebben geen wielen of andere draaibare delen.

Eenmaal in positie moeten ze allen nog gesjord worden.

Hier boven zie je ponton luiken.

De luiken worden genummerd van begin tot eind.

Hydraulische vouwluiken

Vouwluiken kunnen worden gesloten en geopend worden door middel van hydraulisch werkende cilinders.

De plaats en werking van de cilinders verschilt per type.

De voordelen van hydraulische luiken zijn:

- Het openen en sluiten van luiken gaat sneller (tijd = geld).

- De luiken zijn over de gehele lengte beschikbaar voor deklading.

- Een grote bedieningsgemak, speciaal onder slechte weersomstandigheden.

- Luikoppervlak per luik is groter waardoor er minder dwarsnaden zijn, dus minder rubberafdichtingen.

Nadelen van hydraulische luiken zijn:

- De hogere aanschafprijs.

- De kwetsbaarheid van hydraulisch

Beveiligingen:

- Slangbreukbeveiliging. Deze voorkomt dat het hydraulische systeem leegspuit.

- Er moet een noodstopknop aangebracht aan bakboord en stuurbord, indien de bedieningsknop wordt losgelaten stop het systeem.

Hier boven zijn hydraulische luiken.

Dwarsrollende luiken

Grote bulkcarriers zijn meestal uit-gerust met dwarsrollende luiken.

Dit type luiken wordt geopend en geslopen in dwarsscheepse richting.

In gesloten positie rusten de luiken met gelijke druk op de rubberen pakkingen.

Voordat de luiken geopend worden moeten ze opgelicht worden dit gebeurt meestal hydraulisch.

De ruimen waarop de luiken rusten worden geopend en gesloten met kettingen of tandwielen er wordt soms ook gebruik gemaakt van keggen en bouten.

Voordelen:

- makkelijk te openen en te sluiten

- lage luikhoofden

- onderhoudsvriendelijk

Nadeel:

- groot en zwaar

Hierboven zie je een Dwarsrollende luiken.

Bron vermelding:

Boek: Scheepkennis

Geschreven door: Klaas van Dokkum

Gepubliceerd door: Maritime Publishers B.V.

Internet: Google Afbeeldingen

Site: www.google.nl/afbeeldingen

Verwijzen naar: Plaatjes