- De werking van een schroef.......

- Type schroefen............................

- Opbouw van een schroef............

- Draairichting...............................

- Schroef series...............................

- Bronvermelding..........................

De werking van een schroef

Een scheepsschroef is de meeste gebruikte manier van voorstuwing van een schip.

Omdat de bladen onder een hoek staan wordt een liftkracht opgewekt

Daar door onstaat er een stuwkracht die het schip voorstuwt.

Het schiep kan vooruit een achteruit.

Voorstuwing van een schip

Type Schroefen

Schroeven bestaan in vele vormen, afhankelijk van het type schip.

De meest voorkomende typen zijn : openschroeven, straalbuisschroeven , en boegschroeven.

Er bestaan ook speciale schroeven zoals oppervlakteschroeven en supercaviterende schroeven.

Staalbuis schroef 	Boegschroef

Opbouw van een schroef

Een schroef bestaat uit een naaf met daaraan minimaal 2 bladen.

De bladen zijn onder een hoek gemonterd

De bladen zijn bijna altijd hydrodynamisch gevormd en zijn meestal van stal of gietijzer.

Het maximaal dat een schoef aan bladen mag beschiken zijn 7 bladen.

3 Bladen hydrodynamisch gevormd

Draairichting

Een schroef kan links en rechts draaien.

Een schroef kan ook een schroef effect verorzaken dit zorgt ervoor dat de schroef niet allen een kracht naar voren ontwikelt maar ook een kracht in zijwaartse richting.

Daar door kan je een schip makelijker laten draaien het is goed meerkbaar bij een lage snelheid.

Het schroefeffect (schroefslag) wordt meestal gebruikt bij het afmeren lang een kade of sluismuur.

Bij een links draaiende schroef draait het naar het stuurboord en bij een rechtsdraaiende schroef draait het naar bakbord.

Het schip word met de kop naar de wal gestuurd en de schip wordt afgeremd door achteruit te slaan.

De kunst is om de balans te vinden zodat als het schip voor de wal eenmaal stilligt het precies voor de muur terecht gekomen is.

Dat zij de eigenschapen van monoeuvreeren van het schroefeffect.

Schroefseries

Bij het ontwerpen van schroeven wordt veel gebruik gemaakt van schroefseries.

Schroefseries zijn het resultaten van vrijvarende proeven met schroeven waarbij systematisch (spiegelbeld) karakteristieken gevarieerd worden.

Bronvermelding Internet

Site: http://wapedia.mobi/nl/Scheepsschroef wapedia scheepschroef

Site: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia  Scheepschroefen